# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан выполнен в соответствии:

- с муниципальным контрактом №79-15 от 27.07.2015г., заключенным между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан;

- с техническим заданием на разработку проекта «Генеральный план сельского поселения Абуляисовский сельсовет с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)»;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий сельского поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Абуляисовский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Зианчуринского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельского поселения;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

- исходные данные, предоставленные Администрацией сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан;

- Схема территориального планирования муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан, выполненная ЗАО «Ленинградский Промстройпроект» в 2006г.;

- Генеральный план д.Малиновка, выполненный в 2013г.

- Инвестиционный паспорт МР Зианчуринский район Республики Башкортостан, 2012г.;

Проект разработан на топографической съемке, выполненной ООО «НП Гипрозем», г.Оренбург в 2015г.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2025 года;

-  расчетный срок до 2035 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Абуляисовский сельсовет муниципального района

Зианчуринский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости, развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития - модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии сельского поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# АБУЛЯИСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Абуляисовский сельсовет расположена в юго-западной части Зианчуринского района. С запада территория ограничена землями Оренбургской области, с севера землями сельского поселения Абзановский сельсовет, с востока землями сельского поселения Утягуловский сельсовет, с юга землями сельского поселения Сакмарский сельсовет и землями Оренбургской области.

1.1.Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Зилаир, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 39

обеспеченностью 0,92							- 37

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 35

обеспеченностью 0,92							- 34

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 21

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 47

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					9,9

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха, 0С, периода со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			170/-9,9

< 80 продолжительность/сред. температура			223/-6,6

< 100 продолжительность/сред. температура			240/-5,5

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					80

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				77

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				191

- Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV

С										14/12

СВ										8/9

В										13/17

ЮВ										11/13

Ю										22/15

ЮЗ										14/13

З										11/13

СЗ										6/8

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										2,9

СВ										6,0

В										5,3

ЮВ										4,4

Ю										4,1

ЮЗ										4,6

З										4,6

СЗ										4,7

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									3,0

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз:

- в 10 лет									 87

- в 50 лет									 123

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						956,7

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										20,9

0,98										27,3

0,96										25,1

0,95										25,0

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							25,1

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		38

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						65

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					54

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			370

- Суточный максимум осадков, мм					86

- Средняя продолжительность охладительного

периода, дни								10

- Средняя температура охладительного периода, 0С		18

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июль, м/с									0,0

- Повторяемость направлений ветра за июль-август, %

С										18

СВ										10

В										14

ЮВ										11

Ю										11

ЮЗ										11

З										13

СЗ										15

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август								С

- Среднее число дней с росой за год					66

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					- 15,0

- Февраль					- 13,8

- Март						- 7,8

- Апрель					+ 3,2

- Май						+ 11,2

- Июнь						+ 16,0

- Июль						+ 17,6

- Август					+ 15,5

- Сентябрь					+ 9,6

- Октябрь					+ 1,8

- Ноябрь					- 6,7

- Декабрь					- 12,4

- Год						+ 1,6

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север					2,0

Северо-восток				3,1

Восток					3,4

Юго-восток				2,9

Юг						2,7

Юго-запад					3,2

Запад					3,2

Северо-запад				3,0

Значения климатических параметров:

- суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при безоблачном небе – 6092 МДж/м2;

- среднее число дней с температурой менее -30ºС достигает 1,1 дня, с температурой менее -20ºС – 14,6 дней;

- вес снежного покрова, кг на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет в открытом поле составляет 286 кг, 1 раз в 50 лет – 422 кг;

- максимальная глубина промерзания почвы 1 раз в 10 лет - 87 см, 1 раз в 50 лет - 123 см;

Опасные погодные явления:

Сильные метели.

Максимальное число дней с метелями продолжительностью 12ч и более при скорости ветра 15 м/с и более – 2 дня.

Интенсивные осадки.

Максимальное число дней с осадками в количестве 50мм и более в течение 12ч и менее, а в горных селеопасных районах – 30мм и более за 12ч и менее – 2 дня.

Опасные гололедно-изморозевые отложения.

Максимальное число дней с отложениями на проводах стандартного гололедного станка 20мм и более, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35мм и более – 2 дня.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплению примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высокая температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземистых инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2-6 ºС. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10 ºС), минимум – летом.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства территория сельского поселения относится к  1В климатическому подрайону. Расчетная температура для проектирования отопления -340 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 215 дней.

1.2. Рельеф

Район расположен в западной части Зилаирского плато с высотами над уровнем моря 300-500м, характеризуется сильно расчлененным рельефом с преобладанием меридионально ориентированных грядово-увалистых форм.

Поверхность плато расчленена многочисленными долинами рек и ручьев с крутыми и обрывистыми склонами. Покровные отложения водоразделов состоят из маломощных (до 6м) щебнисто-суглинистого элювио-делювия или глинистой коры выветривания мощностью до 20м, днища долин рек – из аллювия (до 8м), сверху представленного песчано-суглинистым слоем до 3м. Подстилаются покровные отложения комплексом нижне-среднепалеозойских полускальных, терригенных и скальных метаморфических пород.

Экзогенные геологические процессы: на территории преобладают процессы сноса почвы, формирующиеся на коренных породах, характерны плоскостной смыв, речная эрозия.

Согласно почвенно-эрозионному районированию территория относится к зоне проявлений сильных водно-эрозионных процессов, распространенных большей частью в местах концентрации стока воды. Проявление водной эрозии на лесных площадях гораздо слабее, чем на сельскохозяйственных территориях.

По инженерно-геологическим условиям территория в целом благоприятна для градостроительного освоения.

# 2.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ  СТРОЕНИЕ

Территория Зианчуринского района относится к южной части складчатого Урала. В пределах складчатого пояса геологические образования представлены архей-протерозойскими и палеозойскими формациями, включающими большие объемы вулканических пород, прорванные глубинными и магматическими телами и подвергнутые складчато-разрывным деформациям и неравномерной метаморфизации.

Территория района расположена в пределах геологических структур: Зилаирского синклинория (отложения рифейского возраста), Уралтауского антиклиноя (интрузии-гипербазиты и отложения рефея) и Магнитогорского мегасинклинория (отложения палеозоя).

Отложения протерозойской группы нижнего и среднего рефея представлены метоморфизованными сланцами, алевролитами, песчаниками, метаморфизованными карбонатами и эффузивами основного состава.

Отложения палеозойской группы образуют породы: нижнего палеозоя ордовикской, силурийской, девонской систем - известняки, кварциты, глинистые и кремнистые сланцы, песчаники, эффузивы и их туфы,  девонской (верхний отдел) и каменноугольной (нижний отдел) систем – граувакковые песчаники, кремнистые и глинистые сланцы.

Юрскую систему мезозойской группы слагают пески, глины, галечники, мергели, прослои горючих сланцев, углей.

Палеогеновая система кайнозойской группы представлена песками, галечниками и глинами.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Территория Зианчуринского района характеризуется развитой гидрографической сетью из рек, речек и ручьев, относящихся к бассейну р.Урал.

Наиболее крупной рекой на территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет является река Ассель. По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Урал.

Гидрографическую сеть сельского поселения формируют также речки и ручьи протяженностью менее 10км.

Таблица 1. Перечень водотоков протяжённостью более 10 км, расположенных

на территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет

муниципального района Зианчуринский район:

| № | Наименование реки | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ассель | 14 км по лв.берегу р.Бол.Ик | 51 |
| 2 | Бужан | 26 км по пр.берегу р.Касмарка | 20 |
| 3 | Абуляисова | 4 км по лв.берегу р.Бужан | 22 |
| 4 | Юлдыбаево | 11 км по лв.берегу р.Ассель | 12 |
| 5 | Ишапай | по лв. берегу р.Абуляисова | 11 |
|  | Речки и ручьи |  | менее 10 |

По данным Администрации сельского поселения Абуляисовский сельсовет д.Абуляисово подвержена подтоплению паводком 1% обеспеченности р.Абуляисова,   р.Ишапай.

4. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ

# ХАРАКТЕРИСТИКА

Западная часть территории Зианчуринского района представлена степью и лесостепью, восточные территории покрыты преимущественно лиственничным лесом.

Характер ландшафтов изменяется с запада на восток, на западе ландшафты представлены равнинными остепненными лугами, в центре – лесостепью со смешанными лесами и предгорными широколиственными лесами на востоке территории.

На склонах характерно проявление вертикальной дифференциации ландшафтов: вершины крупных увалов и северные склоны покрыты смешанными кленово-липово-ильмовыми лесами, средние микрозоны – дубовыми и березовыми лесами, южные и западные склоны – петрофитными вариантами кустарниковых степей.

Освоенность территории района высокая: остепненные луга и коренные широколиственные леса в значительной степени распаханы под сельскохозяйственное использование.

Почвы в зависимости от форм рельефа – выщелоченные и оподзоленные черноземы, темно-серые и лесные и маломощные грубоскелетные.

# 5. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА

Минерально-сырьевые ресурсы

Твердые полезные ископаемые на территории Зианчуринского района представлены минеральным сырьем местного значения (глина, известняк) и республиканского значения (марганец).

На территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет имеется месторождение строительного материала (щебень).

Земельные ресурсы

Земельный фонд района составляет 334,235 тыс.га. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 60% от общей площади района.

### Лесные ресурсы

Площадь лесного фонда Зианчуринского района составляет 123,5 тыс.га. Преобладают эксплутационные леса лиственных пород, относящиеся к III группе  – 111,5 тыс.га или 91%. В настоящее время спелые и перестойные леса составляют примерно 61% от покрытой лесом площади. Территория, покрытая лесной растительностью, занимает площадь 102 тыс.га, лесистость территории – 31%.

Леса I группы занимают площадь 11,5 га или 9% от площади лесного фонда территории. К лесам I группы относятся пригородные зеленые зоны вокруг населенных пунктов с.Исянгулово (4,0 тыс.га), д.Тазларово (6,4 тыс.га), а также леса водоохранных зон рек, выполняющих средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Лесной фонд занимает 37% общей площади района и находится в ведении ФГУ Зианчуринский лесхоз.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### Состояние воздушного бассейна

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха осуществляется Федеральным государственным бюджетным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Башкирское УГМС»).

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Зианчуринском районе являются объекты нефтегазовой промышленности (нефтяные скважины), котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем района.

Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Башкортостан в 2014г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по ближайшему посту наблюдений, расположенному в г.Баймак составил 4,1 тыс.т, в том числе от стационарных источников – 0,1 тыс.т, от транспортных средств – 4,0 тыс.т. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в расчете на одного жителя по г.Дюртюли составил 0,235 т.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

### Состояние водных ресурсов

Мониторинг за качеством поверхностных вод на территории республики Башкортостан осуществляется ФГБУ «Башкирское УГМС».

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Башкортостан в 2011г. по бассейну р.Урал наблюдения проводились на реках Большой Кизил, Сакмара, Зилаир и Большой Ик.

Река Большой Ик – небольшой правобережный приток р.Сакмара, загрязняется неорганизованными стоками с объектов агропромышленного комплекса. Ухудшилось качество воды за счет повышения комплексных характеристик загрязненности воды: значения УКИЗВ с 2,20 до 3,86, числа КПЗ с 0 до 2, среднего коэффициента комплексности загрязненности с 22% до 30%, максимального – 36% до 55%.

По-прежнему хронической наблюдалась загрязненность соединениями железа и меди, средний уровень которых возрос с 4 до 8 ПДК и 3 до 4 ПДК, при максимальном 18 и 5 ПДК соответственно. В отчетном году загрязненности воды азотом аммонийным достигла критического уровня, увеличились случаи нарушения нормативов с повторяемостью в 71% проб, среднегодовая концентрация возросла до 4 ПДК, максимальная до 9 ПДК. Среднегодовое содержание органических веществ по ХПК и нефтепродуктов сохранялось в пределах нормы, повторяемость случаев обнаружения ПДК составила 30-40%. Ниже нормы были хлориды, сульфаты, азот нитритный и нитратный, соединения цинка.

Качественное состояние воды рек Зауралья характеризуется повышенным содержанием тяжелых металлов, что обусловлено минеральным составом почв и длительным техногенным воздействием горнорудного производства.

Качество питьевой воды

По данным Государственного доклада о состоянии окружающей среды Республики Башкортостан в 2013г. на территории Республики Башкортостан основное несоответствие по качеству подземных вод выявлено в повышении общей жесткости, в меньшей степени – по минерализации, содержанию железа и марганца, редко – кремния, объясняемые естественными условиями формирования подземных вод.

Почвы

Основными причинами, обуславливающими ухудшение агрофизических свойств почв, являются повсеместная практика длительной отвальной вспашки, обработка почвы с нарушением оптимальных сроков, переуплотнение почвы с применением сельскохозяйственной техники на колесном ходу, недостаточное внесение органических удобрений в почву, отсутствие или малая доля в севооборотах многолетних трав, усиление минерализации.

Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- разработка месторождений твердых полезных ископаемых без проведения в дальнейшем рекультивации отработанных участков карьеров.

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых коммунальных и производственных отходов. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

### Состояние ландшафтов

Хозяйственное освоение земель ведет к изменению естественных ландшафтов и формированию их антропогенных модификаций.

Классификация антропогенной нарушенности ландшафтов отражает типы использования земель и позволяет определить степень нарушенности ландшафтов в зависимости от вида хозяйственной деятельности:

- естественные природные территориальные комплексы (коренные леса, степи и пр.);

- слабоизмененные (пастбища, сенокосы, леса с мелкими вырубками);

- среднеизменённые (пашни, огороды, сады, промышленные вырубки, кладбища);

- сильноизмененные (карьеры, территории населённых пунктов, полностью эродированные земли,  деградированные пастбища).

Все компоненты ландшафта взаимосвязаны и изменения хотя бы одного из них ведет к более или менее значительному изменению других.

Влияние антропогенного фактора на формирование и динамику современных природных комплексов проявляется неоднозначно и варьируется в больших пределах: от незначительного изменения (близкие к естественным ландшафтам) до полного преобразования (необратимо измененные ландшафты).

Негативным проявлением хозяйственной деятельности человека в пахотных агроландшафтах является развитие эрозионных процессов.

Вырубки лесов, особенно сплошные, значительно влияют на ландшафт – изменяется характер растительного покрова, фауны, меняется гидравлический режим, поэтому свежие невосстановленные вырубки относятся к среднеизмененные модификациям ландшафта. Сильное разрушение естественной структуры ландшафта происходит при вырубках на склонах, в результате которой развиваются процессы эрозии, идет разрушение почвенного покрова. Такие комплексы являются сильно разрушенными. К необратимо разрушенным территориям относятся промышленные ландшафты – карьеры, отвалы, территории промпредприятий, лишенные растительности и почвенного покрова, с измененным рельефом и гидрологическим режимом.

Естественные природные ландшафты сохраняются в границах особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения, а также установленных охранных зон с щадящим режимом использования территории.

Озеленение территории

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в сельском поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ.

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности предприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет выделяются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы водных объектов, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

Водоохранные зоны

В настоящее время границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на местности не установлены.

Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006г. (действует с 01.01.2007г.) на территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет приведены в таблице 2.

Таблица 2. Водоохранные зоны, прибрежные защитные

и береговые полосы водных объектов

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ассель | 51 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Бужан | 20 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | Абуляисова | 22 | 100 | 50 | 20 |
| 4 | Юлдыбаево | 12 | 100 | 50 | 20 |
| 5 | Ишапай | 11 | 100 | 50 | 20 |
|  | Речки и ручьи | менее 10 | 50 | 40 | 5 |

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других населенных пунктов устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

Санитарные разрывы от автомагистралей. Территорию муниципального района пересекают автодороги общего пользования регионального, межмуниципального и местного  значения. Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы за счет выбросов от движущихся автотранспортных средств, дальностью распространения этих концентраций и фактором шума.

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки согласно п.3.5.26 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Таблица 3. Перечень предприятий сельского поселения

Абуляисовский сельсовет и их санитарно-защитные зоны (м)

| № п\п | Наименование предприятия | Вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонный завод, д.Малиновка | производство асфальтобетона | 500 м |
| 2 | Карьер (щебень), д.Малиновка | добыча камня | 300 м |
| 3 | Складской сектор, д.Малиновка | хранилища фруктов, овощей, зерна, материальные склады | 50 м |
| 4 | Пасека, д.Малиновка | пчеловодство | 100 м |
| 5 | МТФ недействующая, д.Малиновка | фермы КРС менее 100 голов | 100 м |
| 6 | Склады, пилорама ИП Бикбаев, д.Абуляисово | зерносклад лесопильное производство | 50 м 100 м |
| 7 | Пасека, д.Абуляисово | пчеловодство | 100 м |
| 8 | Складской сектор недействующий, д.Абуляисово | хранилища фруктов, овощей, зерна, материальные склады | 50 м |
| 9 | Пекарня недействующая, д.Абуляисово | цеха малой мощности | 50 м |
| 10 | МТФ недействующая, д.Абуляисово | фермы КРС менее 50 голов | 50 м |
| 11 | Маслобойка недействующая, д.Абуляисово | цеха малой мощности | 50 м |
| 12 | МТФ недействующая, д.Бужан | фермы КРС менее 50 голов | 50 м |
| 13 | Складской сектор недействующий, д.Бужан | хранилища фруктов, овощей, зерна, материальные склады | 50 м |
| 14 | Кузница недействующая, д.Бужан | кузнечное производство | 100 м |

В пределах поселения расположены промышленные и сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ 50-500 м от границ своих участков, сельские кладбища с СЗЗ 50 м и скотомогильник с СЗЗ 1000 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Таблица 4. Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Зианчуринского района на сегодняшний день известно о 41 памятнике археологии. Из них 9 объектов поставлены на государственную охрану, 32 памятника относятся к выявленным.

На территории Зианчуринского района имеется один памятник искусства, стоящий на государственной охране, 12 выявленных объектов культурного наследия (памятники истории и архитектуры).

Объекты культурного наследия в сельском поселении Абуляисовский сельсовет отсутствуют. Памятник истории мечеть д.Абуляисово по ул.Молодежная 14 на сегодняшний день снесена.

### 4. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет расположен комплексный (ботанико-зоологический) памятник природы регионального значения «Гора Альян».

Образован постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 июня 2003 г. №146 «Об объявлении природных объектов и комплексов памятниками природы республиканского значения».

Площадь: 100,0 га. Землепользователь: СПК «Юлдаш».

Местоположение: 2 км к западу от с.Абзаново.

Характеристика природного комплекса и значение памятника природы: Холмистый массив по левобережью р.Ассель, в основном сложенный известняками. Абсолютная высота – 361 м, относительная (от уровня р.Ассель) – 180 м. На почти безлесной горе представлены разнообразные варианты эталонных степей (ковыльные, каменистые, кустарниковые, луговые), близкие к естественному состоянию. Встречаются многочисленные редкие виды растений: ковыль Кор-жинского, ирис низкий, тюльпан поникающий, тюльпан Биберштейна, рябчик русский, астрагал Гельма, солонечник растопыренный и др. На горе обитает крупнейшая в республике колония охраняемого вида – сурка-байбака. У вершины имеются несколько мелких пещер – самых южных на Урале. На горе вскрывается стратотипический разрез ассельского яруса нижней перми. Памятник природы имеет научное и природоохранное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены охота, добыча строительных материалов, всякое строительство, посадки леса, чрезмерный выпас скота.

III  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Абуляисовский сельсовет расположена в юго-западной части Зианчуринского района. С запада территория ограничена землями Оренбургской области, с севера землями сельского поселения Абзановский сельсовет, с востока землями сельского поселения Утягуловский сельсовет, с юга землями сельского поселения Сакмарский сельсовет и землями Оренбургской области.

Планировочный каркас территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет создает автодорога районного значения а/д Магнитогорск-Ира-Верхний Муйнак-Абзаново-Малиновка-Арсеново и автодороги местного значения.

Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Абуляисовский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Абуляисовский сельсовет расположены 3 населенных пункта.

Деревня Малиновка – административный центр сельского поселения Абуляисовский сельсовет с населением 363 человека - расположена в юго-восточной части территории сельского поселения в 61 км от районного центра с.Исянгулово, в 64 км от ближайшей ж/д станции Кувандык.

По юго-восточной окраине деревни проходит автодорога районного значения Абзаново-Малиновка-Утягулово.

Территория деревни ограничена с восточной стороны руслом реки Абуляисова и  лесными массивами, с южной стороны руслом реки Кату и территорией промзоны.

Деревня Абуляисово расположена в 4 км юго-восточнее административного центра сельского поселения д.Малиновка. Население – 318 человек.

Через деревню проходит автодорога районного значения Абзаново-Малиновка-Утягулово.

Территория деревни ограничена с юго-восточной стороны руслом реки Ишапай, территорией промзоны и лесным массивом.

Деревня Бужан расположена в 11 км западнее административного центра сельского поселения д.Малиновка. Население – 77 человек.

С восточной стороны к деревне подходит автодорога местного значения, соединяющая деревню с автодорогой районного значения Абзаново-Малиновка-Утягулово.

Территория деревни ограничена с северо-западной стороны лесными массивами, с восточной стороны территориями недействующих промзон и руслом реки Бужан.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Абуляисовский сельсовет по состоянию на 2015г. составляет 758 человек. За период 2002-2015гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 16,8%.

Таблица 6. Динамика населения сельского поселения Абуляисовский сельсовет

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2002г.(чел.) | Численность населения 2015г.(чел.) | Изменения населения чел. / % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Малиновка | 428 | 363 | - 65/ - 15,2 |
| 2 | д.Абуляисово | 378 | 318 | - 60 / - 15,9 |
| 3 | д.Бужан | 105 | 77 | - 28 / - 26,7 |
|  | Итого | 911 | 758 | -153 / - 16,8 |

Таблица 7. Определение коэффициента семейности

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Численность населения 2015г.(чел.) | Общее количество семей | Коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Малиновка | 363 | 104 | 3,49 |
| 2 | д.Абуляисово | 318 | 97 | 3,28 |
| 3 | д.Бужан | 77 | 27 | 2,85 |
|  | Итого | 758 | 228 | 3,32 |

Таблица 8. Возрастная структура населения сельского поселения

Абуляисовский сельсовет

| Возрастные группы (чел.) | Наименование населенных пунктов |
| --- | --- |
|  | д.Малиновка | д.Абуляисово | д.Бужан |
| До 7 лет | 32 | 22 | 3 |
| От 7 до 16 лет | 45 | 23 | 7 |
| Старше 55 лет женщин | 32 | 35 | 7 |
| Старше 60 лет мужчин | 9 | 10 | 3 |
| 16-55 лет женщин | 124 | 93 | 23 |
| 16-60 лет мужчин | 121 | 135 | 34 |
| Всего населения в поселке | 363 | 318 | 77 |

Таблица 9. Оценка трудовых ресурсов

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | Сельское поселение Абуляисовский сельсовет | 758 | 530 | 132 | 96 |
|  |  | 100% | 69,9% | 17,4% | 12,7% |

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Абуляисовский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте.

2. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ

Роль населенного пункта в масштабе района.

Село как территориально-экономическое образование представляет собой определенную систему взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, системы взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания:

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов, сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов. Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем - приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влияния более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра. В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Сельское поселение Абуляисовский сельсовет муниципального района Зианчуринский район Республики Башкортостан развивается как местная групповая система. Деревня Малиновка - центр местной групповой системы с функциями административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА

Экономика Зианчуринского района имеет выраженную аграрную направленность. В районе действуют 21 сельскохозяйственное предприятие, 50 крестьянских (фермерских) хозяйств, 58 индивидуальных предпринимателей, 9587 личных подсобных хозяйств. Основная доля зерна (92,4% от общего производства), подсолнечника (71,2%) выращивается в сельскохозяйственных предприятиях, картофеля (89,9%) и овощей (80,6%) – в хозяйствах населения. На долю фермеров приходится 28,8% общего зерна, 9,2 % подсолнечника.

Производством пищевых продуктов занимаются 19 субъектов малого предпринимательства, текстильным и швейным производством 5 субъектов малого предпринимательства, обработкой древесины 22 субъекта малого предпринимательства. Зианчуринское РайПО является наиболее крупным производителем хлебобулочных, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов. В районе налажено производство национального напитка-кумыса.

Численность занятых в экономике муниципального района составляет 12,6 тысяч человек, из них 45,2% занятых на малых предприятиях, в крестьянских фермерских хозяйствах, в индивидуальном предпринимательстве.

Системообразующими предприятиями Зианчуринского района являются:

- ОАО «Зирганская МТС» (сельхозпродукция);

- Зианчуринское РайПО (производство пищевых продуктов, торговля, общепит);

- ООО СК «Зауралье» (производство стройматериалов, строительных работ);

- ООО «Исянгуловский молочный комбинат» (молочная продукция);

- ООО «КомСтройСервис» (реализация воды, производство строительных работ).

Протяженность дорог общего пользования по Зианчуринскому району 510,6км, в т.ч. 113,31км (22,2%) с усовершенствованным покрытием, 437,6км (63,5%) с твердым гравийным и гравийно-щебеночным покрытием, 73км (14,3%) с грунтовым покрытием.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 152,8 км/тыс.км2, что соответствует средней плотности по Республике Башкортостан.

На автомобильных дорогах Зианчуринского района насчитывается 437 искусственных сооружений.

Зианчуринские районные электрические сети являются структурным подразделением КРЭС «БашРЭС-Стерлитамак» филиала ООО «БашРЭС». Персоналом ЗРЭС обслуживается 7 подстанций района общей мощностью 63,5 мВт, 386 трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. Протяженность обслуживаемых объектов составляет: ВЛ-10 кВ - 816,8 км, ВЛ-0,4 кВ – 431,8 км.

Исянгуловский участок является структурным подразделением Кумертауского филиала ОАО «Газ-Сервис». Предприятие обслуживает 657 км газопровода. В районе продолжается газификация населенных пунктов.

Жилищно-коммунальное хозяйство предоставлено предприятиями ООО «Тепловик», ООО «УправДом», ООО «КомСтройСервис».

ООО «Тепловик» - теплоснабжающее предприятие, обслуживающее две отопительные котельные, 14 километров тепловых сетей.

ООО «КомСтройСервис» оказывает услуги централизованного водоснабжения населению, учреждениям и организациям с.Исянгулово. Система централизованного водоснабжения обеспечивает добычу (подъем) из закрытых источников, подготовку, подачу и транспортировку питьевой воды потребителям с качеством, соответствующим установленным нормативным требованиям. Система водоснабжения с.Исянгулово включает 1 водозабор, перекачивающую станцию, 10 насосных станций. Протяжённость водоводов и водопроводных сетей – 75,5 км. В настоящее время ведется строительство канализационных сетей.

Повышению финансовой устойчивости сельского хозяйства способствует реализация Государственных программ поддержки и развития малого  и среднего предпринимательства.

Основными задачами программ являются:

- сохранение количественных и качественных показателей развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение занятости населения;

- формирование конкурентной среды в экономике муниципального района;

- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- оказание содействия субъектам  малого и среднего предпринимательства в продвижении  производимых ими товаров  (работ, услуг), результатов интеллектуальной  деятельности на рынки муниципального района, Республики Башкортостан, Российской Федерации и иностранных государств;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового регионального продукта;

- увеличение на республиканском рынке доли продукции, производимой субъектами малого и среднего  предпринимательства Республики Башкортостан;

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:

- уменьшение налоговой нагрузки на налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;

- финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального района и бюджета  Республики Башкортостан;

- размещение государственных и муниципальных заказов у субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Уровень официально зарегистрированной безработицы по состоянию на 01 сентября 2015 года составил 1,26 % экономически активного населения.

Удобное расположение и транспортное сообщение населенных пунктов сельского поселения создают благоприятные планировочные условия для развития территории путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Специализация и основные виды экономической деятельности населенных пунктов сельского поселения Абуляисовский сельсовет - сельское хозяйство (растениеводство, животноводство, пчеловодство), производство асфальтобетона, лесопильное производство.

В личных подсобных хозяйствах население занимается разведением крупного рогатого скота, коз, овец, птиц.

Таблица 10. Перечень предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств

и индивидуальных предпринимателей

| п\п | Наименование предприятия | Вид деятельности предприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонный завод, д.Малиновка | производство асфальтобетона |
| 2 | Карьер (щебень), д.Малиновка | добыча камня |
| 3 | Складской сектор, д.Малиновка | хранилища фруктов, овощей, зерна, материальные склады |
| 4 | Пасека, д.Малиновка | пчеловодство |
| 5 | МТФ недействующая, д.Малиновка | фермы КРС менее 100 голов |
| 6 | Склады, пилорама ИП Бикбаев, .Абуляисово | зерносклад лесопильное производство |
| 7 | Пасека, д.Абуляисово | пчеловодство |
| 8 | Складской сектор недействующий, д.Абуляисово | хранилища фруктов, овощей, зерна, материальные склады |
| 9 | Пекарня недействующая, д.Абуляисово | цеха малой мощности |
| 10 | МТФ недействующая, д.Абуляисово | фермы КРС менее 50 голов |
| 11 | Маслобойка недействующая, д.Абуляисово | цеха малой мощности |
| 12 | МТФ недействующая, д.Бужан | фермы КРС менее 50 голов |
| 13 | Складской сектор недействующий, д.Бужан | хранилища фруктов, овощей, зерна, материальные склады |
| 14 | Кузница недействующая, д.Бужан | кузнечное производство |

Таблица 11. Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах

| № п/п | Наименование населенных пунктов | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Малиновка | 226 | 100 | 3 | 159 | 83 | 637 |
| 2 | д.Абуляисово | 324 | 126 | 0 | 258 | 232 | 630 |
| 3 | д.Бужан | 59 | 22 | 0 | 83 | 41 | 115 |
|  | Всего: | 609 | 248 | 3 | 500 | 356 | 1382 |

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Абуляисовский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2035 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# 2. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал сельского поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к сельскому поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Таблица 12. Баланс территории сельского поселения

Абуляисовский сельсовет по категориям  земель

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Абуляисовский сельсовет в административных границах | га | 21659,00 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 78,60 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 57,77 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 8250,00 |
| 4 | Земель особо охраняемых природных территорий | га | 100,00 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 81,84 |
| 6 | Земель транспорта | га | 72,40 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 4,88 |
| 8 | прочих земель | га | 12707,98 |
| 9 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 305,53 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 70,76 |
|  | общественно-деловых зон | га | 2,61 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 43,27 |
|  | рекреационных зон | га | 63,27 |
|  | земель водного фонда | га | 6,92 |
|  | земель специального назначения | га | - |
|  | прочих земель | га | 118,60 |

3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

Р –  рекреационная зона

Пр –  прочие

Таблица 13. Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | К | В | Р | Пр |
| 1 | д.Малиновка | 156,12 | 31,7 | 2,01 | 11,18 | 10,47 | - | 3,59 | 32,53 | 64,64 |
| 2 | д.Абуляисово | 121,90 | 31,10 | 0,49 | 6,81 | 11,50 | - | 3,33 | 28,42 | 40,25 |
| 3 | д.Бужан | 27,51 | 7,96 | 0,11 | 0,31 | 3,00 | - | - | 2,42 | 13,71 |
|  | Итого | 305,53 100% | 70,76 23,2% | 2,61 0,8% | 18,30 6,0% | 24,97 8,2% | 0 0% | 6,92 2,3% | 63,37 20,7% | 118,60 38,8% |

4. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Абуляисовский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 758 человек.

Таблица 14. Характеристика жилого фонда по состоянию на 2015г.

| № | Наименование населенного пункта | Каменных жилых домов, м2 | Деревянных жилых домов, м2 | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Малиновка | 4305,0 | 2271,0 | 6576,0 |
| 2 | д.Абуляисово | 0 | 4904,9 | 4904,9 |
| 3 | д.Бужан | 726,0 | 545,0 | 1271,0 |
|  | Итого по сельскому поселению: | 5031,0 | 7720,9 | 12751,9 |

Средняя жилищная обеспеченность по состоянию на 2015 год составляет 16,8 м2/чел.

5. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов.

Таблица 15. Перечень учреждений образования, здравохранения, культуры

| № п/п | Наименование | Адрес | Ед. изм. | Кол-во ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту | факт.напол-нение |
| 1 | Детский сад | д.Малиновка | мест | 20 | 15 |
| 2 | Средняя школа | д.Малиновка | учащ. | 162 | 63 |
| 3 | Начальная школа | д.Абуляисово, ул.Ишапай 31 | учащ. | 50 | - |
| 4 | Фельдшерско-акушерский пункт | д.Малиновка | посещ.в смену | 15 | 15 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт | д.Абуляисово, ул.Ишапай 9 | посещ.в смену | 6 | 5 |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | д.Бужан, ул.Лесная 15 | посещ.в смену | 3 | 2 |
| 7 | Сельский дом культуры | д.Малиновка | мест | 100 | 100 |
| 8 | Сельский дом культуры | д.Абуляисово, ул.Ишапай 11 | мест | 100 | 100 |
| 9 | Библиотека | д.Малиновка | тыс.ед. хран/чит. мест | 6178 / нет инф. | 6178 / нет инф. |
| 10 | Библиотека | д.Абуляисово, ул.Ишапай 9 | тыс.ед. хран/чит. мест | 4500 / нет инф. | 4500 / нет инф. |

Таблица 16. Спортивные сооружения

| № | Наименование | Местоположение, адрес | Ед. изм. | Кол-во ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал при школе | д.Малиновка | м2 | 118 |
| 2 | Спортивные площадки при школе | д.Малиновка | га | 0,06 |

Таблица 17. Перечень предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений управления, жилищно-коммунального хозяйства,

# кредитно-финансовых учреждений, предприятий связи

| № | Наименование | Адрес | Ед. изм. | Кол-во ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту | факт.наполнение |
| 1 | Магазины ТПС | д.Малиновка | м2 торг.пл. | 29 | 29 |
| 2 | Магазин РАЙПО | д.Абуляисово, ул.Заки Валиди 8 | м2 торг.пл. | 35 | 35 |
| 3 | Киоск ИП Имельбаева | д.Абуляисово, ул.Молодежная 10 | м2 торг.пл. | 5,2 | 5,2 |
| 4 | Отделение связи | д.Малиновка, | опер. мест | 1 |  |

Общественно-деловая зона д.Малиновка:

- Администрация сельского поселения;

- отделение связи;

- средняя школа на 162 учащихся, в т.ч. спортзал площадью 118 м2, столовая на 65 посадочных мест, спортплощадка 0,06 га;

- детский сад на 20 мест;

- фельдшерско-акушерский пункт

- сельский дом культуры на 100 мест, в т.ч. библиотека на 6,178 тыс.книг;

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 29 м2;

Общественно-деловая зона д.Абуляисово:

- фельдшерско-акушерский пункт;

- начальная школа на 50 учащихся;

- сельская библиотека на 4,5 тыс.книг;

- сельский клуб на 100 мест;

- магазины товаров повседневного спроса общей торговой площадью 40,2 м2;

- мечеть;

Общественно-деловая зона д.Бужан:

- фельдшерско-акушерский пункт.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан", 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Таблица 18. Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 758 чел. (Согласно ТСН РБ)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 758 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 109 | 162 | 149 |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33 | 25 | 20 | 80 |
|  | Учреждения здравоохранения |
| 3 | Сельская врачебная амбулатория | объект | по заданию на проект. | - | - | с.Исян-гулово |
| 4 | Фельдшерско- акушерский пункт | объект | по заданию на проект. | 3 | 3 | 100 |
| 5 | Аптечный пункт | м2 торг.пл. | 14 | 10,6 | - | - |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Клубы сельских поселений | 1 место | до 300 (230) | 174 | 200 | 115 |
| 7 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. мест | 6 / 5 | 4,548 / 4 | 10,678/ нет.инф. | 235 / нет.инф. |
| 8 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 45,5 | нет инф. | нет инф. |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,53 | 0,06 | 11 |
| 10 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл. пола | 60 | 45,5 | 118 | 259 |
|  | Предприятия торговли и общественного питания |
| 11 | Магазины товаров повседневного спроса, в т.ч.: | м2 торг.пл | 300 | 227,4 | 69,2 | 30 |
|  | - продовольственные | м2 торг.пл. | 100 | 75,8 |  |  |
|  | - непродовольственные | м2 торг. пл. | 200 | 151,6 |  |  |
| 12 | Предприятия обществен-ного питания | посад. мест | 40 | 30 | - | - |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 4 | 3 | 1 | - |
| 14 | Кладбище | га | 0,24 | 0,18 | 2,32 | 1289 |
| 15 | Пожарное депо | 1 пож.а/м | 0,4 | - | - | - |
|  | Административно-деловые учреждения |
| 16 | Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| 17 | Отделение банка | объект | 1 на с.п. | - | - | - |

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенные пункты сельского поселения Абуляисовский сельсовет на сегодняшний день достаточно обеспечены местами в школах, учреждениями здравоохранения, культуры, недостаточно обеспечены местами в детских садах, предприятиями торговли, бытового обслуживания, плоскостными спортивными сооружениями, отсутствуют аптечные пункты, предприятия общественного питания.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть района представлена автодорогой республиканского значения Магнитогорск-Ира, автодорогой межрайонного значения Исянгулово-Мраково, автодорогами районного и местного значения.

Планировочный каркас территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет создает автодорога районного значения а/д Абзаново-Малиновка-Утягулово и автодороги местного значения.

Таблица 19. Перечень автомобильных дорог общего пользования

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяженность в границах сельсовета, км | тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфаль-тобетон | щебень | грунт |
|  | районного значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Абзаново-Малиновка-Утягулово | IV | 15,0 | 15,0 |  |  |
|  | местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Абуляисово-Назарово |  | 1,7 |  | 1,7 |  |
| 3 | подъезд к д.Бужан | V | 4 |  | 4 |  |
| 4 | подъезд к д.Малиновка | IV | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  | Итого: |  | 21,2 | 15,5 | 5,7 |  |

Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Абуляисовский сельсовет составляет 21,2 км, (в том числе с твёрдым покрытием – 21,2 км).

Таблица 20. Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Абуляисовский сельсовет

| № п/п | Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Малиновка | 5,764 | 3,83 |
| 2 | д.Абуляисово | 5,747 | 4,02 |
| 3 | д.Бужан | 1,500 | 1,05 |
|  | Итого | 13,011 | 8,90 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Потребности в пассажирских перевозках на территории Зианчуринского района обеспечивает транспортное предприятие ГУП «Башавтотранс», а также частные перевозчики (индивидуальные предприниматели).

Наименование маршрута междугороднего автобуса: Уфа-Кувандык. Местоположение автобусных остановок: д.Абуляисово, д.Бужан. Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный.

Таблица 21. По данным Администрации сельского поселения Абуляисовский сельсовет на территории сельского поселения зарегистрировано:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовые автомобили | шт | 7 |
| 2 | Легковые автомобили | шт | 75 |
| 3 | Автобусы | шт | 0 |
| 4 | Мотоциклы | шт | 20 |
| 5 | Тракторы | шт | 26 |
| 6 | Спец.автотранспорт | шт | 12 |
|  | Итого: |  | 140 |

Существующий уровень автомобилизации 185 маш / 1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

АЗС расположены в с.Абзаново, д.Утягулово. АГЗС расположена в с.Исянгулово. Техническое обслуживание легковых автомобилей производится на станции техобслуживания в с.Исянгулово, г.Кувандык.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция Кувандык расположена в 64 км от д.Малиновка. Код станции: 81340. Принадлежность: Оренбургское отделение Южно-Уральской железной дороги.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод.

Источником водоснабжения д.Малиновка является эксплуатационная скважина, расположенная в южном направлении от деревни, пробурена  в 1991г., глубина скважины 80м. Количество водозаборных колонок 7 шт.

Источником водоснабжения д.Абуляисово является эксплуатационная скважина, расположенная в северной части деревни, пробурена  в 1991г., глубина скважины 60м, производительность скважины 8 мЗ/час. Протяженность сетей водопровода 3,7 км по ул.Ишапай, Бикбова Юнуса, Заки Валиди. Количество водозаборных колонок 2шт.

Источником водоснабжения д.Бужан является эксплуатационная скважина, расположенная в южной части деревни, пробурена  в 1991г., глубина скважины 56м, производительность скважины 6 мЗ/час. Количество водозаборных колонок 1шт.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

Сети организованного водоотведения и ливневой канализации в населенных пунктах сельского поселения Абуляисовский сельсовет отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами.

- ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Абуляисовский сельсовет осуществляется  от АГРС «Ново-Сакмарская». Газ высокого давления поступает в д.Малиновка, д.Абуляисово. д.Бужан не газифицирована.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Подземный/наземный газопровод д.Малиновка протяженностью 3,4 км проходит по улицам Молодежная, Бату, Победы, Школьная.

Подземный/наземный газопровод д.Абуляисово протяженностью 5,8 км проходит по улицам Молодежная, Ишапай, Бикбова Юнуса, Ш.Бабича, Ташказган,    Бишуйле, Заки Валиди, Бужан, Ленина, Пенсионеров.

Газоснабжение жилых домов производится после понижения давления в ГРП и ШРП (2 объекта).

Таблица 22. Газораспределительные пункты

| Наименование | Давление, кг/см2 | Производи- тельность, мЗ/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | до ГРП | после ГРП |  |  |
| ГРП (блочного типа) д.Малиновка, ул.Бату | 0,6 | 0,003 | 5000 | хорошее |
| ГРП(блочного типа) д.Абуляисово, ул.Ташказган | 0,6 | 0,003 | 5000 | хорошее |

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Теплоснабжение общественных зданий обеспечивается за счет собственных котельных.

Таблица 22. Газовые котельные

| Название школы, адрес | Марка котла | Количество | Общая мощность | Год начала эксплуат. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная школы д.Малиновка, ул.Школьная 17 | КС-100 | 2 | 200 | 1990 | хорошее |
| Здание школы д.Абуляисово, ул.Ишапай-31 | АОГВ | 1 | 15 | 1997 | хорошее |

Теплоснабжение жителей населенных пунктов осуществляется за счет индивидуальных источников (индивидуальные котлы, печное отопление).

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение населенных пунктов сельского поселения Абуляисовский сельсовет осуществляется ОАО «Башкирэнерго» от распределительной подстанции «Абзаново» 35/10 кВ мощностью 2,5 тыс. кВА. Распределение электроэнергии по сельским потребителям осуществляется по воздушным линиям 10 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах - 10:

д.Малиновка – 4,

д.Абуляисово – 5,

д.Бужан – 1.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается Идельбаковский участок производственного отделения «КЭС» ООО «Башкирэнерго» ЗРЭС.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Услуги стационарной связи предоставляет ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам подземная, воздушная на опорах.

Телефонизация д.Малиновка осуществляется от АТС типа М-200, емкость 112 номеров, количество абонентов 78, год ввода в эксплуатацию 2005г.

Телефонизация д.Абуляисово осуществляется от АТС типа М-200, емкость 60 номеров, количество абонентов 53, год ввода в эксплуатацию 2008г.

Большая часть территории муниципального района входит в зону покрытия сотовой связью. На рынке услуг сотовой связи действуют три федеральных оператора ОАО «МТС», ОАО «Билайн», ОАО «Мегафон».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в с.Исянгулово.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердыхкоммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В южном направлении от д.Малиновка на расстоянии 330м от жилой застройки располагалась несанкционированная свалка ТКО площадью 0,43 га.

В южной части д.Абуляисово на расстоянии 330м от жилой застройки располагалась несанкционированная свалка ТКО площадью 0,41 га.

В восточном направлении от д.Бужан на расстоянии 140м от жилой застройки расположена несанкционированная свалка ТКО площадью 0,12 га.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТКО в населенных пунктах сельского поселения Абуляисовский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

Объекты размещения биологических отходов

По данным служб Зианчуринского муниципального района на территории сельского поселения Абуляисовский сельсовет имеются скотомогильники, расположенные с нарушением санитарно-защитных разрывов до жилой застройки:

- в юго-восточном направлении от д.Малиновка;

- в юго-восточном направлении от д.Абуляисово;

- в южном направлении от д.Бужан.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильников возлагается на местную администрацию.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона скотомогильника составляет 1000 м.

IХ. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В западном направлении от д.Малиновка расположены два действующих кладбища общей площадью 1,2 га, заполненность кладбища 70%.

В юго-западном направлении от д.Абуляисово расположено действующее кладбище площадью 2,06 га, заполненность кладбища 50%.

В юго-западном направлении от д.Бужан расположено действующее русское кладбище площадью 1,31 га, заполненность кладбища 35%.

В юго-восточном направлении от д.Бужан расположено действующее башкирское кладбище площадью 0,10 га, заполненность кладбища 20%.

В границах сельского поселения Абуляисовский сельсовет расположены действующие кладбища общей площадью 4,67 га. Свободные территории действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляют 2,32 га.